58-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados

III turo 10 klasės teorinio turo užduočių sprendimai

2010

1. Parašiutininkas, kurio masė M = 100 kg, atlieka šuolį. Nuo šuolio pradžios, kai jo greitis v = 0, iki momento, kai išsiskleidžia parašiutas, jo greitis didėja, kol tam tikru momentu tampa pastoviu. Žinoma, kad oro pasipriešinimo jėga F, veikianti parašiutininką, yra funkcija, priklausanti nuo oro tankio ρ = 1,3 kg/m3, greičio v, kūno skersmens r = 0,5 m ir oro pasipriešinimo koeficiento C = 1,2 tokiu būdu: . Raskite nusistovėjusį parašiutininko greitį u. Laisvo kritimo pagreitis g = 9,8 m/s2.

Sprendimas.

Norint surasti (, ( ir ( pasinaudojame dimensijų analize SI sistemoje:

Kadangi ,   ,   ,   , tai . Iš čia

( = 1;   1 = -3(+(+(;   -2 = -(  . Taigi ( = 1;   ( = 2;   ( = 2.

Dabar pasipriešinimo jėgos išraišką galima parašyti taip: . Judant pastoviu greičiu u sunkio jėga lygi pasipriešinimo jėgai: . Iš čia išreiškiame u:

2. Cilindro formos inde plūduriuoja ledo gabalas, kuriame yra tuštumų. Lygiai pusė tokio „aisbergo“ tūrio yra po vandeniu. Ledo gabalą išėmus, vandens lygis inde sumažėjo ∆h = 6 cm. Koks bendras oro tuštumų ledo gabale tūris Vt? Indo pagrindo plotas S = 200 cm2, ledo tankis (l = 917 kg/m3, vandens tankis (v = 1000 kg/m3.

Sprendimas.

Pagal Archimedo dėsnį

mlg  = vgViš,					(1)

čia ml – gryno ledo masė, Viš – išstumto vandens tūris.  Gabale esančio ledo tūris Vl = Vg – Vt, , čia Vg  - viso ledo gabalo tūris, o Vt – jame esančių tuštumų tūris, kurį ir reikia surasti.

Tada ledo masė ml lygi:

ml = (l (Vg – Vt).				(2)

Išstumto vandens tūris lygus

Viš = S∆h  					(3)

Be to, sąlygoje nurodyta, kad

Viš = Vg/2. 					(4)

Iš (1)-(4) lygčių išsireiškiame oro tuštumų ledo gabale tūrį: .  Taigi Vt ( 1090 cm3.

3. Pavaizduotą elektrinę grandinę sudaro šeši rezistoriai, kurių varžos R1 = R2 = R3 = 2 ( ir R4 = R5 = R6 = 1 (. Kokia įtampa turi būti prijungta tarp taškų A ir B, kad tarp taškų a ir b įtampa būtų ?

Sprendimas.

Pagal Omo dėsnį srovė stipris  Srovės stipris

Įtampos tarp taškų 4 ir 1 bei 4 ir 3 lygios: , o įtampa

| Srovių stipriai: ; Įtampos: ; ; Srovių stipriai: ; Įtampa Ieškomas dydis: |  |
| --- | --- |

4. Priešais glaudžiamąjį lęšį, kurio židinio nuotolis , padėta skaidri plonasienė sfera, kurios spindulys . Koks bus sferos atvaizdo skersinių ir išilginių matmenų santykis, jei sferos centras yra ant lęšio pagrindinės optinės ašies dviejų židinio nuotolių atstumu nuo lęšio?

| Sprendimas. Pažymėsim atstumą nuo lęšio iki sferos centro f, atstumą nuo lęšio iki sferos atvaizdo centro d, sferos atvaizdo spindulį skersai optiniai ašiai ir išilgai optinei ašiai nuo lęšio bei link lęšio . |  |
| --- | --- |

Tada atvaizdo skersinis didinimas . Iš plono lęšio formulės , turime . Kadangi f=2F, tai sferos atvaizdo skersinis didinimas. Atvaizdo išilginis didinimas . Iš lęšio formulės , ir . Panašiai  ir . Tada sferos atvaizdo išilginis didinimas  ir sferos atvaizdo skersinių ir išilginių matmenų santykis .

# Text boxes

RL

F

R||

R

R

d

f

F

1

3

5

2

4

6

I6

I5

I4

I3

I2

I1

R6

R5

R4

R3

R2

R1

b

a

B

•

•

•

•

•

•

A